## Slide 1
МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ DAVID SLS-2 СИСТЕМА
ЗА ИЗРАДУ 3Д МОДЕЛА ЉУДСКОГ ЛИЦА
Студијски програм: Геодезија и геоинформатика
Предмет: Инжењерска фотограметрија
Ментор: Проф. др Драган M. Михајловић, дипл.инж.геод.
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
Катедра за геодезију и геоинформатику
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
18.11.2015.
Основне студије уписане 2012. године
Основне студије завршене 2015. године
Мастер студије уписане 2015. године
Просечна оцена 9,89
Задатак синтезног рада
Упознавање са Structured light техником, као представником Range-imaging система за одређивање растојања до објекта посматрања бесконтактним путем. Презентовање карактеристика DAVID SLS-2 система, са посебним освртом на компоненте и принцип рада система. Скенирања тест модела људског лица помоћу DAVID SLS-2 система и генерисање 3Д модела на основу прикупљених скенова. Упоређивање генерисаних 3Д модела са „условно тачним“ 3Д моделом, са циљем утврђивања тачности и прецизности методе као и оцене свеобухватне применљивости система у погледу поступка скенирања и генерисања 3Д модела.
Теоријске основе
Structured light технике се базирају на примени активне триангулације
Геометрија Structured light технике
Различити типови шаблона (pattern)
Поступак скенирања помоћу DAVID SLS-2 система
1.Поставка опреме и подешавање параметара пројектора и камере
3. Реализација скенирања
2. Калибрација система
4. Аквизиција текстуре (опционо)
5. Фузија скенова (генерисање 3Д модела)
6. Преглед и манипулација генерисаним 3Д моделом
Поставка опреме
Подешавања у Windows-у
Подешавања у софтверу
Поставка
калибрационог grid-a
Фино подешавање параметара
Извештај успешно извршене калибрације
2Д аранжирани скенови ради бољег прегледа
Поступак слободног поравнања два скена
Скенови након успешно извршеног поравнања
Резултујући модел након фузије скенова
Експериментални део рада
Компоненте DAVID SLS-2 система
DAVID SLS-2 садржи следеће компоненте:
Видео пројектор;
Камера (индустријска) са сочивима високог квалитета;
USB флеш меморију са DAVID 3D Scanner Pro Edition софтвером и драјверима за камеру;
Калибрационе плоче;
Остала опрема (троножац за камеру, базна шина, кабл за напајање, VGI/HDMI кабл, заштитна торба, штампана упутства за употребу ...);
Рачунарска подршка
У оквиру експерименталног дела рада, извршено је скенирање модела људског лица, како би се из резултата скенирања формирали 3Д модели.
У експерименту је коришћена BASLER acA2500-14gc индустријска камера са одговарајућим објективом и пратећим софтвером и DELL W3000 пројектор и рачунар HP Pavilion g6-2003sm.
Експеримент је извршен 11. 12. и 13. јула 2015. године, а обрада података и доношење закључака на основу анализа резултата је рађена у септембру исте године.
Тест модел лица скениран у различитим положајима (леви профил, леви полупрофил, анфас, десни полупрофил, десни профил), скенови након поравнања и коначни фузиони 3д модел
Скенирање је рађено у две резолуције (2590 px ∙ 1942 px, 4 fps и 1600 px ∙ 1200 px 8 fps). У свакој резолуцији је вршено скенирање у три серије, са различитим оријентацијама тест модела лица
Условно тачан модел је генерисан из свих скенова у вишој резолуцији (11 укупно) и са њим су поређени сви генерисани модели
Резултати поређења генерисаних модела са „условно тачним“ моделом
Поређење модела више резолуције (2590 px ∙ 1942 px, 4 fps)
Поређење модела ниже резолуције (1600 px ∙ 1200 px, 8 fps)
Закључак
Structured light техника имплементирана у DAVID SLS-2 у погледу начина скенирања, обраде података и добијања резултата представља комплетно решење за израду 3Д модела и без проблема се може искористити и за израду 3Д модела људског лица.
Захваљујући веома високој прецизности и тачности модела која је испод милиметарске, модели генерисани овом методом и техником могу имати веома широк спектар примене.
Тренутно, број струка које користе ову методу није значајан и базира се на пионирским активностима, али уз све предности које метода пружа и веома малу цену система, експанзија и већа примена у будућности свакако није неочекивана.