## Slide 1
ОПТИМИЗАЦИЈА КАРТОГРАФСКОГ ПРИКАЗА ВЕКТОРСКОГ САДРЖАЈА У CADCORP ГИС СОФТВЕРУ
Студијски програм: геодезија и геоинформатика
Предмет: геоинформатика 2
Ментор: доц. др Жељко Цвијетиновић, дипл. инж. геод.
Никола Станчић
ЗАДАТАК СИНТЕЗНОГ РАДА
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
18.11.2015.
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
Основне студије уписане 2012. године
Основне студије завршене 2015. године
Просечна оцена 9,84
Упознавање с начином приказа тачкастих, линијских, површинских и текстуалних објеката у Cadcorp ГИС софтверу и увиђање важности начина приказа просторних података за интерпретацију од стране корисника. Испитивање зависности брзине приказа тачкастих, линијских, површинских и текстуалних објеката на мапи у зависности од различитих параметара и презентовање резултата вршених тестова у виду табеларних приказа и графикона. Извођење закључака и давање препорука за оптимизацију брзине исцртавања садржаја на екрану на конкретним скуповима података.
Desktop GIS:
  Map Express (Viewer),
  Map Manager,
  Map Editor,
  Map Modeller;
Server GIS;
Веб мапирање;
Развојни алати;
Специјализоване ГИС примене.
Софтвер Cadcorp
  Приликом геовизуелизације се јављају два опречна захтева.
  Компромисно решење јесте оптимизација приказа на екрану.
Брзина исцртавања
- Интерактивност
- Брз одзив
Квалитет садржаја
- Прегледан приказ
- Богатство информацијама
- Без задршке при раду
- Захтевне форме и алати
Проблематика визуелизације просторних података
  У рачунарству, бенчмарк подразумева чин извршавања програма или операција ради процене релативних перформанси, односно могућности софтвера да обавља потребне задатке..
  У Cadcorp-у, команда Benchmark мери време потребно за исцртавање тренутног прозора.
  У обзир се узимају сви ентитети свих слојева који су захваћени тренутним погледом.
Појам бенчмарка
Интерфејс софтвера Cadcorp SIS
Пример мерења времена исцртавања садржаја на екрану
  Иако делује као најмање захтевна, опција Graduated заправо ентитетима који немају вредност атрибута не додељује ниједан симбол.
  Најбоље је користити команду која највише одговара конкретном случају.
Брзина исцртавања истог скупа тачкастих ентитета у зависности од начина класификације
  Компликованији симбол на веома веран начин представља појаву на коју се односи, док простији симбол захтева мање времена за приказ на екрану.
Брзина исцртавања тачкастих ентитета у зависности од комплексности симбола
Напомена: вредности су очитаване при пуној размери симбола (без оптимизације те размере)
  Време исцртавања ентитета обухваћених прозором равномерно расте с повећањем параметра Overlay.
  Вредност треба поставити тако да симбол што више асоцира на реалан објекат и његову величину у односу на околину.
Брзина исцртавања тачкастих ентитета у зависности од размере симбола
  Добија се на прегледности карте.
  Уштеда на времену се креће од 20 до 30%.
Брзина исцртавања тачкастих ентитета при пуној и оптималној размери симбола
  Постоји линеарна зависност брзине исцртавања и броја тачкастих ентитета на екрану.
Брзина исцртавања исцртавања тачкастих ентитета у зависности од њиховог броја
  На брзину исцртавања текстуалних ентитета у највећој мери утиче њихов број.
  При ситнијим размерама се текстуални ентитети не исцртавају уколико су они толико ситни да се преклапају и да су нечитљиви.
Брзина исцртавања текстуалних ентитета у зависности од њиховог броја
  Већи број линијских ентитета производи повећање времена које се креће по квадратној функцији.
  Линијски ентитети при ситнијој размери окупирају мање пиксела на екрану.
Брзина исцртавања линијских ентитета у зависности од њиховог броја
  Између три најчешћа начина приказа линије постоје само минималне разлике. Дебља линија захтева тридесетак процената више времена него тања.
  Стилове с више детаља треба користити само ако су неопходни и доприносе изражајности карте.
Брзина исцртавања линијских ентитета у зависности од изгледа линије
  Функција која апроксимира ток функције зависности је трећег реда.
  На време исцртавања најпре утиче површина коју полигони заузимају на екрану, а мање број ентитета.
Брзина исцртавања површинских ентитета у зависности од њиховог броја
  Не постоје значајне разлике између пет основних типова шрафуре.
  Шрафура полигона увећава време исцртавања за ≈30 процената.
Брзина исцртавања истог скупа површинских ентитета у зависности од типа шрафуре
  У овом раду су дате само генералне препоруке за оптимизацију приказа, односно наговештено је о чему треба водити рачуна и којим својствима просторних података се треба посебно посветити пажња.
  Конкретан сет података треба тестирати и утврдити његово понашање при различитим размерама, а потом, на основу закључака и важности слоја, параметре који утичу на приказ ентитета поставити на оптималне вредности.